询价邀请函

西南政法大学现博学楼、致知楼教师工作室改造工程项目进行询价，欢迎具备相关资质的供应商参与。

一、项目需求

（一）项目概况

1、施工范围：致知楼和博学楼总计18个房间。

2、基本情况：

（1）原有房间墙面多出现发霉、墙皮掉落等现象；

（2）个别房间吊顶多处损坏缺失；

（3）个别房间地面原有防静电地板多处损坏；

（4）致知楼北门大厅靠中庭两侧无任何设施基础；

（5）多数房间强弱电位不够，需要重新开槽安装。

（二）工作内容

成交服务商在最高限价范围内完成如下主要工作：

1、墙面工程

（1）清理墙面：对总计17间房间墙面清理干净，总计1278.2m2面积。

其中，13间房间墙布进行拆除，铲除灰渣，清扫墙面；

对4间房间墙面直接铲除灰渣，清扫墙面。

对1间房间（4113）15m2的装饰木板进行拆除。

（2）粉刷墙面：刷界面剂并刮腻子一遍，滚涂内墙漆一遍，总计17个房间，共计1278.2m2面积。

（3）注意事项：

1）墙面应基本干燥，基层含水率不大于10%；

2）抹灰作业全部完成，窗口、阴阳角等处应提前抹灰找平修整，并充分干燥；

3）材料品种、颜色应符合设计和选定样品要求，严禁脱皮、漏刷、透底；

4）刷好的墙面严禁透底、流坠、皱皮；

5）墙面光亮和光滑均匀一致。

6）墙面颜色一致，无明显刷纹。

注：涂料墙面未干前室内不得清刷地面，以免粉尘沾污墙面，漆面干燥后不得挨近墙面泼水，以免泥水沾污；涂料墙面完工后要妥善保护，不得磕碰损坏；涂刷墙面时，不得污染地面、门窗、玻璃等办公室原有物件。

2、地面铺装工程

（1）施工内容

1）博学楼4113房间和致知楼北门大厅三处房间铺装强化木地板，共计98.1 m2面积。

2）对博学楼4225共1个房间铺设强化木地板，共计20.6 m2面积。

3）对致知楼5233、5327、5429共3个房间地面防静电地板进行拆除清理，铺设强化木地板，共计70.7 m2面积。

（2）质量标准

1）主控项目

a.数量为铺设面积总和加5%左右的余量并选用D3级防水胶。

b.地板面层所采用的材料，其技术等级及质量要求必须符合使用要求（选购耐磨转数6000以上的强化地板）。

2）一般项目

a.地板面层不应起鼓、起皱、翘边、卷边、显拼缝和露线；

b.地板的接头应错开、缝隙严密、表面洁净；

c.地毯面层的允许偏差应符合GB 50209-2002中表6.1.8的规定。

注：铺装完毕后至少要保证12小时内不能在地板上走动，以便有足够的时间让地板胶粘结。

3、天花板工程

（1）施工内容

1）致知楼北门大厅两处房间新做吊顶，共计54.8 m2面积。

2）对致知楼5231、5514、5515三个房间新做吊顶，共计189.8 m2面积。

3）对博学楼4225共1个房间新做吊顶，共计20.52 m2面积。

（2）质量标准

1）主控项目

a.吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计标准；

b.饰面材料的材质、品种、规格和颜色等应符合设计要求；

c.吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装也必须牢固；

d.吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求，吊杆、撑杆、龙骨应进行防腐、防火处理；

e.石膏板的接缝应按照其施工工艺标准进行板缝防裂处理、安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

2）一般项目

a.饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致；

b.饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密；

c.金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。吊杆、龙骨应顺直，无劈裂、变形；

d.吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施；

e.天花板吊顶允许偏差和检验方法应符合GB50210-2018中表7.3.10的规定。

4、强弱电线路铺设工程

对所有房间强电插座新开槽共计21个。

办公室装修强弱电布线施工标准需遵循以下原则：

（1）确定点位

根据办公空间布线设计图纸，结合办公工位示意图，用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。

（2）开槽

1）确定开槽路线，根据以下原则：

a.路线最短原则;

b.不破坏原有强电原则;

c.不破坏防水原则。

2）确定开槽宽度

根据信号线的多少确定PVC管的多少，进而确定槽的宽度。

3）确定开槽深度

若选用16mm的PVC管，则开槽深度为20mm；若选用20mm的PVC管，则开槽深度为25mm。

4）线槽外观要求

横平竖直，大小均匀。

（3）布线

1）确定线缆通畅；

2）确定各点位用线长度；

3）确定标签：将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签，并注明：弱电种类-房间-序号。

4）确定管内线数

管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。

（4）封槽

1）固定暗盒

2）固定PVC管

a.地面PVC管要求每间隔一米必须固定；

b.地槽PVC管要求每间隔两米必须固定；

c.墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。

注：封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。

（5）清扫施工现场

封槽结束后，清运垃圾，打扫施工现场

注：直线管的管径利用率应为50%～60%，弯管的管径利用率应为40%～50%；所布线路上存在局部干扰源，且不能满足最小净距离要求时，应采用钢管；暗管必须弯曲敷设时，其路由长度应≤15米，且该段内不得有S弯；连续弯曲超过2次时，应加装过线盒；暗管弯曲半径不得小于该管外径的6～10倍；在暗管孔内不得有各种线缆接头。

5、安装工程

（1）安装钢化玻璃隔墙

1）安装内容

在致知楼北门大厅靠中庭两侧新建玻璃隔断，共计171.6 m2面积。

2）主控项目

a.所用材料的品种、规格、性能和颜色应符合设计要求及国家相关规范的规定；

b.玻璃板隔墙的安装方法应符合设计要求；

c.玻璃板隔墙的安装必须牢固，玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。

3）一般项目

a.玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观；

b.玻璃隔墙接缝应横平竖直，玻璃无裂缝、缺损和划痕；

c.玻璃隔墙嵌缝应密实平整，均匀顺直、深浅一致；

d.玻璃板隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合GB15763.2-2005。

注：做好成品保护；在玻璃隔断墙安装好后,用棉纱和清洁剂清洁玻璃表面的胶迹和污痕,然后用粘贴不干胶纸条等办法做出醒目的标志,以防止碰撞玻璃的意外发生。

（2）对5231、5514、5515三个房间共计6扇木门进行更换。

（3）对19个房间门锁进行更换。

（三）最高限价

本项目最高采购限价为24.6万元。

二、商务要求

（一）工作时间、地点及验收方式

1、工作时间：自中标通知书发出后 1个月内完成博学楼、致知楼教师工作室改造工程要求。

2、工作地点：采购人指定地点。

3、工作要求：

（1）严格执行建筑行业现行标准、行业规定及双方约定要求，并保证工程结果的质量要求；

（2）做好工程实施期间的安全质量工作；

（3）定期向业主报告工程进度；

（4）积极配合业主，如业主及相关部门需要，要做到随叫随到。

4、时间要求：中标通知书发出后30个工作日内。

5、验收方式：中标单位进场后，按照业主施工方案和相关规范要求进行施工，施工完成后，由业主组织施工单位按照国家相关规范进行验收，并出具竣工验收意见书。

6、供应商提供的服务未达到询价采购规定要求，且对业主造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

(二）其他服务

1、其他服务内容

该工程项目，采购人及学校其他单位遇到相关问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在4小时内采取相应响应措施。

（三）付款方式

1、中标人按合同要求的工作内容30天内完成施工，向发包人提交验收申请，由发包人或监理人组织收方、验收并形成验收报告；

2、当工程竣工经发包人组织竣工验收合格，支付至合同总价的70%；将整理完善的工程竣工档案资料移交发包人，待工程完成一审后，支付至审定金额的85%；待工程完成二审后，支付至审定金额的97%，留3%作为质保金。

3、本次的保修期为竣工验收完成后一年，保修期结束并完成所有归档资料后支付剩余质保金。

（四）其他

1、供应商需针对本项目成立专门的服务小组，服务小组需项目负责人、安全员等，专门对接服务；

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

一般资格条件所需证明材料详见询价通知书第七条响应文件格式

（二）特定资格条件

1、须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级企业资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、配备项目经理、技术负责人、施工员、材料员、资料员、预算员和安全员，项目经理须具备二级建造师资质，安全员具备安全员岗位证书。其中项目经理和安全员须提供注册证书和投标单位为其购买近半年的社保证明。

四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在西南政法大学基建后勤管理处通告栏中（https://jhc.swupl.edu.cn/tzgg/index.htm）网上下载本项目询价通知书以及其他资料、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）询价通知书售价：无

（三）询价保证金：无

（四）供应商须满足以下两种条件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到。

（五）响应文件递交和开标地点：

西南政法大学基建后勤管理处会议室（重庆市渝北区宝圣大道301号西南政法大学渝北校区）

（六）提交响应文件起止时间：2020年7月31日至2020年8月4日

（七）开标时间：2020年8月4日北京时间15:00

（八）联系方式采购人：

西南政法大学联系人：徐老师

电话：023-67258015

地址：西南政法大学（重庆市渝北区宝圣大道301号）

五、供应商须知

（一）参与询价的供应商应承担其参与询价活动所涉及的一切费用，无论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担所发生的费用。

（二）供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止之日1个工作日前向采购代理机构要求澄清，采购代理机构可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（三）响应文件

1、供应商应按询价通知书要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应。

（1）响应文件组成响应文件由第七条“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七条“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（2）响应文件提交份数和签署供应商提交纸质件响应文件2份，其中正本1份，副本1份并分别密封装袋（副本应为正本的完整复印件）。正本或者副本必须标记“正本”或“副本”字样，正本与副本不一致时以正本为准。响应文件正本须采用A4幅面纸张，使用不能擦去的墨料或墨水打印或复印，询价通知书第七条“采购文件格式要求”规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，同时响应文件正本所有页面还需逐页加盖供应商单位公章（双面打印的正文内容只需一面盖章）。

（3）响应文件的装订、密封与标记响应文件应按第七条响应文件格式要求的顺序进行装订，并用信封密封。信封上注明项目名称、供应商名称和地址。信封封口处应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

（四）报价要求

1、供应商应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。报价包括完成本项目所有经费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、采购报价不得超出项目采购预算，不得涂改，否则为无效投标。

3、采购报价修正错误

3.1采购报价函上总价与明细报价表汇总数不一致的，以询价报价函为准。

3.2采购报价中出现大写金额和小写金额不一致的错误，评审时以大写金额为准。

3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

（五）询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

（六）供应商参与人员各个供应商可派1-2名代表参与询价，其中1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。

（七）无效询价条款

供应商或其响应文件发生以下情况之一者，应为无效询价：

1、采购供应商未通过资格性和符合性检查的。

2、采购供应商超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）参与询价的。

3、响应文件未按照询价通知书第七条响应文件格式要求签字、盖章的。

4、响应文件现多个方案或报价的。

5、采购报价超过采购预算或报价有涂改行为的。

6、对询价通知书的项目需求和商务要求有一条及以上不能满足的。

7、供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

8、供应商的投标有效期不满足文件要求的；

9、响应文件中提供虚假或者失实材料的；

10、供应商响应文件中有本询价通知书规定的其他无效投标条款的。

（八）废标条款

询价小组评审时出现以下情况之一的，应予废标:

1.符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的。

2．供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

六、询价程序及成交原则

（一）本项目询价按照询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

（三）评审办法

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，通过一次报价的方式，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

询价小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

若供应商出现报价相同的，按技术参数（条款）的优劣确定成交人；报价相同，技术参数（条款）也相同的，按商务条款优劣确定成交人；报价相同，且技术和商务相同或不具有可比性则在相同报价竞标人中以抽签形式确定成交人。

成交价格＝成交供应商的报价

（四）评审细则

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定承包商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承包 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 承包商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明； 承包商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度全年财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 承包商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的承包商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.承包商提供书面声明（见格式文件）； 2.招标人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询承包商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承包商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、承包商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |

注：

承包商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以承包商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指承包商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持身份证复印件并加盖鲜章）、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证；投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书（委托代理人必须为本单位人员，提供2020年1月至2020年6月社保证明并加盖鲜章），否则当场退还其投标文件。事业单位可提供社保证明或行政主管部门在编证明，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。委托代理人社保证明现场进行检验，复印件需加盖鲜章。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

3、成交供应商的确定

3.1“第一条项目需求”有一条及以上不能满足询价通知书要求的为无效投标；

3.2“第二条商务要求”有一条及以上不能满足询价通知书要求的为无效投标。

3.3询价小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

4、成交供应商的变更

4.1成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，同时排名其后一位的成交候选人报价不超过前一名报价5%的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商。

4.2采购人须按程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

4.3成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

（五）成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，采购人将在“行采家”网上发布成交结果预公示，公示期满无异议，由采购人以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2、《中标通知书》将作为签订合同的依据。

3、如有供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个工作日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，并附相关证明材料。如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

（六）采购供应商虚假应标、不履约等行为的处理供应商有提供虚假材料谋取中标或成交、中标后无正当理由不与采购人签订合同、拒绝履行合同义务等行为，将严格按照《政府采购法》等相关法律法规予以处理。

七、响应文件格式要求（请采购供应商按以下顺序和格式制作响应文件并装订成册。）

询价采购响应文件

项目名称：

采购计划编号：无

采购供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日

目录

（一）采购报价函（格式）

（二）明细报价表（格式）

（三）资格文件

1、供应商资格资料

（1）营业执照复印件加盖采购供应商公章

（2）税务登记证复印件加盖采购供应商公章

(3)组织机构代码证复印件加盖采购供应商公章注：三证合一的只需提供营业执照复印件加盖采购供应商公章

（4）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（查询结果网页打印件并加盖采购供应商公章）

（5）诚信声明（格式）

（6）特定资格条件资格资料（按询价通知书第三条要求提供证明材料复印件加盖采购供应商公章）

2、法定代表人身份证明书（格式）

3、法定代表人授权委托书（格式）

（四）其它与项目有关的资料（自附）

（一）采购报价函（格式）

西南政法大学：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：               元整；人民币小写：             元。

2、我方现提交的响应文件为2份，其中正本1份，副本1份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                         传真：

网址：                         邮编：

联系人：

年    月    日

（二）明细报价表（格式）

★采购项目名称：

★采购项目编号：无

★报价清单：价格单位：元

清单见附件。

（三）资格文件

1.采购供应商资格资料

（1）营业执照复印件加盖采购供应商公章

（2）税务登记证复印件加盖采购供应商公章

(3)组织机构代码证复印件加盖采购供应商公章。

注：三证合一的只需提供营业执照复印件加盖采购供应商公章

（4）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（查询结果网页打印件并加盖采购供应商公章）

（5）特定资格条件资格资料（按询价通知书第三条要求提供证明材料复印件加盖采购供应商公章）

2.法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：西南政法大学：

（法定代表人姓名）在（采购供应商名称）任（职务名称）职务，是（采购供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（采购供应商公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

3.法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：西南政法大学：

（采购供应商法定代表人名称）是（采购供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：采购供应商法定代表人：

（签字或盖章）（签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（采购供应商公章）

年    月    日

4.诚信声明（格式）

采购项目名称：

致：西南政法大学：

（采购供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（采购供应商公章）

年    月    日

（四）其它与项目有关的资料（自附）

（结束）